## Slide 1: Predicting hypoxia in lake hypolimnion

## Slide 2: Pour s’intéresser à l’oxygène dans l’hypolimnion?
  Concentration en oxygène influence le type de service écosystémique
    Riche en oxygène: habitat pour les poissons et invertébrés
    Faible en oxygène: séquestration de C et processus anaérobie (méthanogénèse, nitrification-dénitrification), mobilisation du P dans les sédiments et toxicité de certains métaux

## Slide 3: Ce qui a été fait
  Areal hypolymnetic oxygen deficit (ahod): assume que pour une même production épilimnétique, un hypo plus mince sera plus pauvre en O2
  volumetric oxygen demand (vod): demande une très grande resolution temporelle
  Volumetric hypolimnetic oxygen depletion rate (vhdr): idem
  Des modèles compliqués
    Steinsberger et al. (2020): water column mineralization + sediment oxygen uptake + flux of reduced compounds
    Yuan & Jones (2020): bonne série temporelle + large sweep (NLA) + modèle bayésien
Notes: Quantité de substrat disponible pour la respiration: Chla, DOC, TN, TP
Morphométrie

## Slide 4: Objectif
Peut-on prédire la présence d’un hypolimnion et si oui, son épaisseur et la présence d’hypoxie en utilisant une approche à grande échelle et des données limnologiques et morphologiques de base

## Slide 5: Données incluses (NLA)
Données limnologiques « primaires »:
  DOC, Chla, TN, TP, Secchi, couleur
Données limnologiques «secondaires»
  Nutrient-color (Leech), indice de transparence (Secchi / Zmax)
Données morphométriques
  Zmax, Zmean, Fetch, Aire du lac, largeur du lac
Données du basin versant
  Aire du BV, Foret%, Agriculture%
Données mixtes/autres
  Lat/Long, altitude, WALA,

## Slide 6: Sélection des lacs
Lac d’au moins 2 mètres de profond
Lac froid dimictique (Lewis 1983): lac qui gèle mais qui atteigne >4°C
  Latitude corrigée pour l’altitude > 40°
    Approximation linéaire de la relation entre 20 et 40°
Notes: In regions where deep lakes are cold rnonomictic, shallow lakes will be continuous or discontinuous cold polymictic.
A Bake that would be warm monomictic except that it is too shallow to sustain stratification for an entire season will be either discontinuous or continuous warm polymictic

## Slide 7: Sélection des lacs
Possibilité d’inclure d’autres types de lac:
  (dis)continuous cold polymictic (lac peu profond)
  (dis)continuous warm polymictic (lac sous 40° de latitude ajustée)
    Le contenu en oxygène se renouvellerait rapidement
  Warm monomictic
    Le contenu en oxygène serait très faible (lac < 40° et profond). Ce type de lac devrait être plus présent avec le réchauffement climatique

## Slide 8: Hypolimnionprésence/absence
Erreur de 15%

## Slide 9: Épaisseur de l’hypo (proportion de la colonne d’eau)
Précision de la forêt: 63%
R² de la relation = 0,52

## Slide 10: Hypoxia presence/absence
Erreur de 21,9%
Notes: Quelque chose d’étrange: l’erreur diminue en enlevant TN et DOC

## Slide 11: Hypoxia (proportion colonne d’eau)
Précision de la forêt: 38,2%
R² de la relation = 0,45

## Slide 12: Hypoxia (proportion colonne d’eau, sans 0)
Précision de la forêt: 32,5%
R² de la relation = 0,31

## Slide 13: Relation avec nutrient-color (Leech)
Notes: Blue = 47% hypoxic prob Brown = 33% Green = 17,5% Murky = 9%

## Slide 16
Log